.

# Text boxes

KOCIOŁ WODNY NA PELET

Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA DO PALNIKA

Référence : AQ-06-FT-0197 Rév. 07

(

(

(

(

(

H

L4

L3

E

B

A

D

C

| PODSTAWOWE PARAMETRY |
| --- |
| GRANUL’ECO | GR 200 | GR 350 | GR 600 | GR 750 | GR 1000 |
| L1 | mm | 1300 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 |
| L2 | mm | 2650 | 2850 | 3350 | 4050 | 4050 |
| L3 | mm | 1050 | 1050 | 800 | 800 | 800 |
| L4 | mm | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 |
| H | mm | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Masa kotła na pusto | Kg | 2350 | 2560 | 5400 | 6200 | 6200 |
| Objętość wody | L | 370 | 440 | 1700 | 1875 | 1875 |
| Objętość wody w ekonomizerze | L | 50 | 50 | 98 | 98 | 98 |
| Przyłącze hydrauliczne (A/B/C/D) | -- | DN65 | DN65 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Ø wylotu spalin (E) | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
| Moc | kW | 200 | 350 | 600 | 750 | 1000 |
| PCI paliwa dla mocyznamionowej | kWh/t | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zużycie paliwa na godzinę( 100% obciążenia) | kg / m3 | 43 / 0,07 | 75 / 0,12 | 129 / 0,20 | 161 / 0,25 | 215 / 0,33 |

Niniejsze wartości są podane informacyjnie i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w zależności od ewolucji naszych urządzeń

L2

L1

| ( | Palnik |
| --- | --- |
| ( | Kocioł wodny |
| ( | Ekonomizer |
| ( | Ślimak usuwania popiołu |
| ( | Pojemnik na popiół |

| A : | Powrót wody gorącej |
| --- | --- |
| B : | Wyjście wody gorącej |
| C : | Wejście wody na ekonomizer |
| D : | Wyjście wody z ekonomizera |
| E : | Wylot spalin |

COMPTE-FORTECH  Sp z o.o.    ul. Świętopełka 10F - 89-600 Chojnice

(: 52-397-20-46 -- (52-307-75-45 -- (: office@compte-fortech.pl

Dokument ten jest własnością firmy COMPTE R. Informacje w nim zawarte nie mogą być wykorzystywane, powielane lub przekazywane bez jej uprzedniej pisemnej zgody

KOCIOŁ WODNY NA PELET

Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA DO PALNIKA

Référence : AQ-06-FT-0197 Rév. 07

L3

L2

Przykładowy układ rozmieszczenia urządzeń

.

| Istotne wymiary kotła i silosu |
| --- |
| GRANUL’ECO | GR 200 | GR 350 | GR 600 | GR 750 | GR 1000 |
| L1 | mm | 5800 | 6600 | 7600 | 8600 | 8600 |
| L2 | mm | 4000 | 4200 | 4700 | 5200 | 5200 |
| L3 | mm | 3400 | 4400 | 5400 | 5900 | 5900 |
| L4 | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 |
| L5 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| L6 | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 |

Niniejsze wartości są podane informacyjnie i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w zależności od ewolucji naszych urządzeń

COMPTE-FORTECH  Sp z o.o.    ul. Świętopełka 10F - 89-600 Chojnice

(: 52-397-20-46 -- (52-307-75-45 -- (: office@compte-fortech.pl

Dokument ten jest własnością firmy COMPTE R. Informacje w nim zawarte nie mogą być wykorzystywane, powielane lub przekazywane bez jej uprzedniej pisemnej zgody

COMPTE R  -  ZI de Vaureil  -  F- 63200 ARLANC / Tél. : +33 473 950 191 / Fax : +33 473 951 536 / E-mail : info@compte-r.com

Ce document est la propriété de COMPTE R  -  Il ne peut être utilisé ou reproduit sans autorisation.